## Slide 1: Профилактическое обслуживание аппаратной и программной части ПК

## Slide 2: Профилактика
Первым этапом на пути достижения целей поддержания работоспособности является проведение профилактических мероприятий как аппаратных так и программных средств. Поэтому обратимся к рассмотрению вопроса профилактики ВТ.

## Slide 3: Цель
Конечная цель любой профилактики - сохранность оборудования (и вложенных в него средств). В первую очередь надо позаботиться об обеспечении пассивных профилактических мер, т.е. создать приемлемые для работы компьютера внешние условия эксплуатации.
В случае соблюдения указанного выше условия, профилактические мероприятия сводятся, главным образом, к обеспечению бесперебойной работы программной части ПК.

## Slide 4: Виды обслуживания
1. Пассивное профилактическое обслуживание. (правильное размещение, соединение, установка аппаратных средств и др.)
2. Активное профилактическое обслуживание аппаратной части ПК. (чистка, настройка, регулярная проверка, как внутренних частей ПК, так и приводов, а также уход за монитором и др.)
3. Профилактическое обслуживание программной части ПК. (проверка, отладка и настройка системы и др.)

## Slide 5: Пассивное профилактическое обслуживание
Под пассивной профилактикой подразумевают создание приемлемых для работы техники общих внешних условий. Надо учитывать физические воздействия: температуру окружающего воздуха, тепловой удар при включении и выключении системы, пыль, дым, а также вибрация и удары.

## Slide 6: Активное профилактическое обслуживание аппаратной части ПК
Операции по профилактическому обслуживанию сводятся, главным образом, к периодической чистке, как всей системы, так и отдельных ее компонентов: чистке и смазке всех основных элементов, перестыковке разъемов, а также, если требуется, устранение последствия термических смещений микросхем.

## Slide 7: Активное профилактическое обслуживание аппаратной части ПК
Ещё один важный шаг в обеспечении нормальной работоспособности компьютера - замена термопасты на радиаторе, участвующем в охлаждении процессора во время работы. Для начала следует удалить уже имеющийся слой термопасты при помощи бумажной салфетки, а затем нанести вместо неё новую - ровным тонким слоем.

## Slide 8: Частота профилактических работ
Насколько часто приходится выполнять активное профилактическое обслуживание компьютера, зависит от состояния окружающей среды и качества компонентов системы. Если компьютер установлен, например, на складе или автозаправочной станции, то, чистить его рекомендуется не реже, чем раз в месяц, а то и чаще.
Чистка компьютеров, работающих в офисе, необходимо осуществлять не реже, чем раз в год. Однако, если после года эксплуатации, вскрыв компьютер, там обнаруживается слой пыли, значит время между профилактическими работами следует сократить.

## Slide 9: Профилактическое обслуживание программной части ПК
Кроме чисто аппаратных средств, на работу ПК влияет также эксплуатируемое системное и программное обеспечение. Для обеспечения быстродействия и безопасности системы необходимо выполнять:
Оптимизацию файла подкачки и дефрагментацию жесткого диска.
Своевременное обновление драйверов.
Программный контроль температуры компонентов ПК.
Обеспечение безопасности ОС.
Очистку и дефрагментацию реестра.
Резервное копирование данных.
Очистку временных файлов.

## Slide 10: Периодически выполняя оптимизацию файла подкачки и дефрагментацию файлов, вы решаете сразу несколько задач.
Во-первых, если файлы занимают непрерывные области на диске, то перемещение головок при их считывании и записи становятся минимальными, что уменьшает износ привода головок и самого диска.
Во-вторых, при серьезных повреждениях таблиц размещения файлов и корневого каталога данные на диске легче восстановить, если файлы записаны как единое целое.

## Slide 11: Обновление драйверов
Одна из основных задач в профилактических работах над ПО – это своевременное обновление драйверов устройств. В обновленных версиях драйверов часто исправляются ошибки предыдущих версий, а это повышает стабильность работы связанного с ними оборудования.
Драйверы задают оптимальные параметры для работы аппаратной части ПК.

## Slide 12: Температура
Большинство элементов системы охлаждения ПК управляется программно, поэтому в теплое время года желательно поднять эффективность работы кулеров на процессоре, видеокарте и в корпусе при помощи специальных утилит и настроек в BIOS’е.
Контроль температуры понижает вероятность поломки аппаратных частей ПК.

## Slide 13: Безопасность
При проведении профилактических работ следует уделить внимание мероприятиям по повышению безопасности операционной системы и её основных компонентов.
Важно своевременно устанавливать все обновления, которые выпускают разработчики. Это поможет минимизировать вероятность заражения вирусами и троянскими программами через уязвимости в программном обеспечении.
С обновлениями не только устраняются уязвимости в программах, но и исправляются различные ошибки в их работе.

## Slide 14: Реестр
Чем дольше работает операционная система, тем большее количество различных программ на нее устанавливается с течением времени. В результате системный реестр операционных систем Windows раздувается, а число программ в автозагрузке увеличивается до неприличных размеров. Всё это тормозит загрузку компьютера, потребляет оперативную память и замедляет общую работу.
Поэтому следует проводить профилактические чистки реестра и автозапуска Windows, чтобы вернуть компьютеру былую «прыть».

## Slide 15: Резервное копирование
На компьютерах, где работают с ценной информацией и базами данных, в обязательном порядке следует организовать резервное копирование информации. Это предотвратит вероятность ее потери при выходе из строя жесткого диска или при заражении вирусами.

## Slide 16: Очистка временных файлов
Кроме того, профилактика работы ПО включает в себя поиск и очистку системы от временных файлов. Иной раз удается вычистить из временных папок несколько гигабайт ненужных файлов, которые остались от работы других программ.

## Slide 17: The end
Выполнил: Першин Л.А ТВБО 03-14